учитель Булынский Анатолий Николаевич

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.

ТЕОРИЯ.

Если по проводникам, расположенным на некотором расстоянии друг от друга, текут токи, то проводники с токами, текущими в разных направлениях, отталкиваются друг от друга, в одинаковых - притягиваются. Если в одном из двух проводников тока нет, они не взаимодействуют. Взаимодействие проводников с токами объясняется взаимодействием токов с магнитными полями. Магнитное поле возникает в пространстве вокруг движущихся зарядов, действует оно только на движущиеся заряды.  Силовой характеристикой магнитного поля является векторная величина - магнитная индукция  В.

Магнитное поле ориентирует в определенном направлении магнитную стрелку и рамку с током. Направление, которое при этом приобретает северный полюс магнитной стрелки (или нормаль к рамке с током), считают направлением вектора магнитной индукции В, который является силовой характеристикой магнитного поля.

где Мmах - максимальный момент сил, действующих на рамку с током в магнитном поле, I  - сила тока  в рамке и  S - ее площадь.

Единица магнитной индукции называется тесла (Тл):

Наглядную картину магнитного поля получают, используя понятие о линиях магнитной индукции, касательные к которым в каждой точке направлены так же, как вектор В в той же точке. Эти силовые линии всегда замкнуты. Поля с замкнутыми силовыми линиями называются вихревыми, значит, и магнитное поле вихревое.  Линии магнитной индукции магнитного поля прямого проводника с током представляют собой окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Центры окружностей находятся на оси проводника. Направление силовых линий магнитного поля в этом случае определяется правилом буравчика (правого винта): если вращать буравчик так, чтобы он перемещался по току, то направление вращения рукоятки совпадает с направлением силовых линий поля.

Магнитное поле действует на заряд q движущийся со скоростью υ  с силой, называемой силой Лоренца:

(α - угол между В и υ). Сила Лоренца всегда перпендикулярна как В, так и υ.

Сила, с которой магнитное поле действует на прямолинейный проводник длиной ℓ, по которому течет ток I (сила Ампера), вычисляется по закону Ампера:

(α  - угол между направлением тока и В).

Направление сил Лоренца и Ампера определяется по правилу левой руки: если левую руку расположить так, чтобы линии индукции входили в ладонь, а четыре пальца направить  по движению положительных зарядов (или против движения отрицательных)то отогнутый на 90° большой палец покажет направление действующей силы.

Отношение индукции магнитного  поля в однородной среде к индукции магнитного поля в вакууме называют магнитной проницаемостью среды:

Магнитная проницаемость характеризует магнитные свойства вещества и зависит от рода вещества и его состояния.

Вещества делятся на парамагнетики которые несколько усиливают внешнее магнитное поле (μ > 1), и диамагнетики -  несколько ослабляющие внешнее поле         (μ  < 1). Сильными магнитными свойствами обладают так называемые ферромагнетики

(μ >> 1). При выключенном внешнем поле ферромагнетик остается намагниченным. При нагревании до некоторой температуры магнитная проницаемость ферромагнетиков резко падает до значения, близкого к единице. Эта температура, характерная для каждого ферромагнитного вещества называется точкой Кюри.

Потоком магнитной индукции Ф через площадку S называется выражение:

где α - угол между нормалью к площадке и вектором магнитной индукции В.

Единицей измерения магнитного потока является вебер: 1 Вб = 1 Тл∙1 м2.

Если в магнитном поле движется проводник, пересекая силовые линии магнитного поля, или магнитный поток, пронизывающий замкнутый контур, меняется с течением времени, то на концах проводника появляется разность потенциалов, а в замкнутом контуре - ток; это явление называется электромагнитной индукцией.

Закон   электромагнитной  индукции:

Правило Ленца: возникающий в замкнутом контуре индукционный  ток имеет такое направление, что создаваемый им  магнитный поток через площадь, ограниченную контуром, стремится компенсировать то изменение магнитного потока, которым вызывается данный ток.

Если проводник равномерно перемещается в однородном магнитном поле, то ЭДС, возникающая в нем, равна разности потенциалов на его концах и определяется по закону Фарадея:

Электрический ток, проходящий по проводнику, создает вокруг него магнитное поле. Магнитный поток Ф через контур из этого проводника пропорционален модулю индукции В магнитного поля внутри контура, а индукция магнитного поля в свою очередь пропорциональна силе тока в проводнике. Следовательно, магнитный поток через контур прямо пропорционален силе тока в контуре:

Коэффициент пропорциональности L между силой тока I в контуре и магнитным потоком Ф, создаваемым этим током, называется индуктивностью.

Единицей индуктивности является генри (Гн): 1 Гн = = 1Вб/А.

Явление возникновения ЭДС индукции в электрической цепи в результате изменения силы тока в этой цепи называется самоиндукцией. В соответствии с правилом Ленца, ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию силы тока при включении и убыванию силы тока при выключении цепи. ЭДС самоиндукции, согласно закону о электромагнитной индукции, имеет вид

Энергия проводника индуктивностью L с током I имеет вид

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.

ВАРИАНТ 1.

#### Закон электромагнитной индукции имеет вид

#### A) 
B) εi = I·R
C) εi = B·S·ω·sinω·t
D) εi = I·(R + r)
E)

#### Токи, возникающие в массивных проводниках, называют

#### A) Синусоидальные токи
B) Токи Ампера
C) Элементарные токи
D) Постоянные токи.
E) Токи Фуко

#### Магнитное поле действует на

#### A) электрическое поле
B) электромагнитное поле
C) заряды, взаимодействующие друг с другом
D) неподвижные заряды
E) движущиеся заряды

#### Сила, которая действует на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля, была найдена

#### A) Фарадеем.
B) Ампером.
C) Лоренцом.
D) Омом
E) Иоффе

#### Однородное магнитное поле с индукцией 10 мТл действует на проводник длиной 10 см с током 50 А. Если проводник перпендикулярен линиям магнитной индукции, то сила этого действия

#### A) 500 Н
B) 5·103Н
C) 5·10-2Н
D) 50 Н
E) 5 Н

#### Вращающаяся часть генератора имеет специальное название

#### A) статор	B) электромагнит		C) сердечник	D) ротор		E) обмотка

#### Направление индукционного тока в проводнике СД при замыкании и размыкании ключа

#### A) При замыкании - от Д к С, при размыкании нет тока
B) При замыкании - от С к Д, при размыкании - от Д к С
C) При замыкании нет тока, при размыкании - от С к Д
D) В проводнике СД ток не возникает
E) При замыкании - от Д к С, при размыкании - от С к Д

#### Для обнаружения индукционного тока замкнутый проводник лучше брать в виде катушки, а не в виде прямолинейного провода потому, что

#### A) Вокруг катушки возникает большое магнитное поле
B) В катушке возникает большой магнитный поток
C) В катушке нет потерь энергии
D) Вокруг катушки возникает вихревое электрическое поле
E) В катушке возникает большая ЭДС

#### Формула для определения энергии магнитного поля:

#### A) 	B) 		C) 		D) 		E)

#### Если вектор индукции магнитного поля В образует угол α с плоскостью рамки, то магнитный поток через площадь S плоского витка равен

#### A) BSsinα
B) BScosα
C) ВS.
D) BS/cosα
E) BS/sinα

#### Энергия магнитного поля катушки индуктивностью 2 Гн при силе тока 200 мА равна

#### A) 0,4 Дж
B) 8·10-2Дж
C) 4·10-2Дж
D) 4·104Дж 
E) 400 Дж

#### Магнитные свойства вещества характеризует

#### A) Магнитная проницаемость среды
B) Плотность вещества
C) Вектор напряженности
D) Магнитная постоянная
E) Вектор магнитной индукции

#### При вдвигании в катушку постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Это - явление

#### A) электростатической индукции
B) индуктивности
C) самоиндукции.
D) магнитной индукции
E) электромагнитной индукции

#### Сила Ампера, действующая на прямой проводник с током, находящийся в однородном магнитном поле (см. рис.), направлена

#### A) Вправо
B) Влево
C) Вертикально вниз
D) Вертикально вверх
E) По направлению вектора магнитной индукции В

#### Длинная катушка в виде пружины очень малой жесткости находится на гладком столе. Если по катушке пропустить электрический ток, то

#### A) Катушка сожмется
B) Ничего не изменится
C) Катушка будет вращаться
D) Катушка подпрыгнет
E) Катушка растянется

#### Скорость изменения силы тока в катушке индуктивностью 3,5 Гн, если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции 105 В, равна

#### A) 45 А/с		B) 15 А/с		C) 367,5 А/с		D) З0 А/с		E) 0,0З А/с

#### Два параллельных проводника, по которым токи текут в противоположных направлениях

#### A) Вращаются в одну сторону
B) Отталкиваются
C) Не взаимодействуют
D) Притягиваются
E) Подвергаются действию силы Кулона

#### Ферромагнетиками называют вещества

#### A) С большой плотностью
B) С малой плотностью
C) С большой магнитной проницаемостью μ >>1
D) С малой магнитной проницаемостью μ <<1
E) С магнитной проницаемостью μ =1

#### Скорость изменения магнитного потока равна 4 Вб/с. ЭДС индукции в катушке, если она имеет 100 витков, равна

#### A) 0,04 В		B) 4 В.		C) 2 В.    		D) 25 В		E) 400 В

#### Магнитный поток, создаваемый током I в контуре, равен

#### A) Ф = ВScos(ωt).
B) Ф = ВSsin(ωt)
C) Ф = LI 
D) ∆Ф = -εi·∆t
E) Ф = ВS

#### Равномерное изменение силы тока на 0,6 А за время 0,1 с порождает ЭДС самоиндукции 2,1 В. Индуктивность катушки равна

#### A) 3·105 Гн	B) 0,35 Гн.		C) 35 Гн		D) 3 Гн.		E) 3,5 Гн

#### Магнитный поток, возникающий в катушке с индуктивностью 0,2 мГн при силе тока 10 А, равен

#### A) 0,02 мВб		B) 2 мВб   		C) 50 Вб  		D) 2 Вб  		E) 50 мВб

#### Работа громкоговорителя основана

#### A) На действии магнитного поля на движущийся заряд
B) На действии магнитного поля постоянного магнита на переменный ток в подвижной катушке
C) На взаимодействии стационарных электрических зарядов
D) На действии магнитного поля на проводник с током
E) На действии электрического поля на неподвижный заряд

#### Магнитное поле катушки индуктивностью 95 мГн обладает энергией 0,19 Дж. Сила тока в катушке равна

#### A) 2 А.		B) 1 А			C) 4 А			D) 0,2 А		E) 0,5 А

#### При равномерном изменении в течение 0,1 с силы тока в катушке от 0 до 10 А в ней возникла ЭДС самоиндукции 60 В. Определить индуктивность катушки.

#### A) 6 Гн		B) 0,9 Гн		C) 0,8 Гн		D) 0				E) 0,6 Гн

#### В катушке с индуктивностью 68 мГн сила тока 3,8 А исчезает за 0,012 с. ЭДС самоиндукции равна

#### A) ≈ 0,21 В	B) ≈ 21,5 В		C) ≈ 3,1 В		D) ≈ 0			E) ≈ 0,67 В

#### Направление силы Ампера определяется по

#### A) Правилу Ленца
B) Правилу буравчика
C) Принципу суперпозиции
D) Гипотезе Ампера
E) Правилу левой руки

#### Как будет падать в однородном магнитном поле медное кольцо, если плоскость его перпендикулярна линиям магнитной индукции?

#### A) Равноускоренно, с ускорением свободного падения
B) Равномерно
C) Равноускоренно, с ускорением меньшим ускорения свободного падения
D) С ускорением большим ускорения свободного падения
E) Будет находиться в равновесии

#### При вынимании из катушки постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Это - явление

#### A) Электростатической индукции
B) Индуктивности
C) Электромагнитной индукции
D) Самоиндукции
E) Магнитной индукции

#### Заряд, прошедший через поперечное сечение витка, сопротивление которого 0,03 Ом, при уменьшении магнитного потока внутри витка на 12 мВб за 1 секунду, равен

#### A) 4 Кл		B) 0,4 Кл		C) 400 Кл.		D) 2 Кл		E) 0,2 Кл

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.

ВАРИАНТ 2.

#### Индукцию магнитного поля можно рассчитать по формуле

#### A) 
B) 
C) 
D) 
E)

#### Сила тока в катушке равна 10 А. Если энергия ее магнитного поля будет равна 6,0 Дж, то индуктивности катушки

#### A) 0,12 Гн	B) 0,10 Гн		C) 1,2 Гн		D) 1 Гн		E) 12 Гн

#### Силу Лоренца можно определить по формуле

#### A) 
B) 
C) 
D) 
E)

#### Магнитный поток можно определить по формуле

#### A) Ф=ВScosα
B) A = lqlBℓsinα
C) ω0= 1/LC
D) T = 2π/ω0  
E) ΔФ=εiΔt

#### Определить магнитный поток, пронизывающий плоскую прямоугольную площадку со сторонами 25 и 60 см, если магнитная индукция во всех точках площадки равна 1,5 Тл, а вектор магнитной индукции образует с нормалью к этой площадке угол 00.

#### A) 0,10 Вб		B) 0,2З Вб		C) 0,15 Вб		D) 0,13 Вб		E) 23 Вб

#### Если силовые линии замкнуты, то поле

#### A) Электромагнитное
B) Вихревое.
C) Магнитное.
D) Гравитационное
E) Электрическое

#### Сквозь отверстие катушки, замкнутой на гальванометр, падает прямой магнит. Магнит движется

#### A) равномерно
B) вращаясь вокруг своей оси
C) с ускорением большим, чем ускорение свободного падения
D) с ускорением свободного падения
E) с ускорением меньшим, чем ускорение свободного падение

#### Заряд, прошедший через поперечное сечение витка, сопротивление которого 0,03 Ом, при уменьшении магнитного потока внутри витка на 12 мВб за 1 секунду, равен

#### A) 400 Кл		B) 2 Кл		C) 4 Кл		D) 0,2 Кл		E) 0,4 Кл

#### Силовой характеристикой магнитного поля является

#### A) Вектор магнитной индукции
B) Вектор напряженности поля
C) Линия индукции поля
D) Магнитная проницаемость среды
E) Магнитная постоянная

#### Электрический ток в прямолинейном проводнике направлен «от нас» перпендикулярно плоскости рисунка. Правильное расположение линий магнитной индукции указано на рисунке

#### A) 1
B) 5
C) 2
D) 3
E) 4

#### Температурой Кюри называют

#### A) Температуру, при которой исчезают ферромагнитные свойства вещества.
B) Температуру, при которой вещество плавится
C) Температуру, при которой исчезают различия в физических свойствах жидкости и ее насыщенного пара
D) Температуру, при которой жидкость кипит
E) Температуру, при которой вещество становится сверхпроводником

#### Магнитное поле на рамку с током оказывает

#### A) Тепловое действие
B) Механическое действие
C) Световое действие
D) Химическое действие
E) Ионизирующее действие

#### Индукционный ток своим магнитным полем

#### A) Увеличивает магнитный поток
B) Ускоряет элементарные частицы
C) Порождает электростатическое поле
D) Действует на электрические заряды
E) Противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван

#### Силовой характеристикой магнитного поля является

#### A) Линия индукции поля.
B) Магнитная постоянная
C) Вектор напряженности поля
D) Магнитная проницаемость среды
E) Вектор магнитной индукции

#### Выражение для модуля ЭДС самоиндукции

#### A) 
B) 
C) 
D) 
E)